ZADANIA

c=3*108m/s;   e=1,6*10-19C;  h=6,63*10-34Js;  me=9,11*10-31kg;   1eV-1,6*10-19J;   mn=1,67*10-27kg;

| barwa | Długość fali λ (μm) |
| --- | --- |
| fioletowa niebieska zielona żółta pomarańczowa czerwona | 0,40-0,45 0,45-0,49 0,49-0,56 0,56-0,58 0,58-0,61 0,61-0,70 |

- Fotony jakiej barwy mają największą energię, a które najmniejszą?

- Ile wynosi energia fotonu światła niebieskiego (λ=450nm).

- Jakiej barwie odpowiadają fotony o energii E=2,7eV?

- Wykaż że foton o energii 1,8eV odpowiada barwie czerwonej.

- Jaką energię mają fotony emitowane przez lasery: CO2 – 10,6μm oraz Nd – 1,064μm?  Jak nazwiesz to promieniowanie?

- Czy podczas naświetlania płytki sodowej (W=2,28eV) światłem o długości fali λ=550nm będzie obserwowana fotoemisja elektronów?

- Graniczna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne w rubidzie wynosi λ1=540nm. Oblicz pracę wyjścia i maksymalną prędkość elektronów, jeżeli powierzchnia rubidu jest oświetlona światłem, którego długość fali λ2=400nm.

- Znając  długofalowe granice zjawiska fotoelektrycznego dla cezu (λ=660nm), oblicz pracę wyjścia elektronu z tych metali.

- Jaka jest maksymalna prędkość elektronu wybijanego z powierzchni płytki sodowej przy naświetlaniu jej światłem o długości fali λ=410nm?

- Oblicz częstotliwość fotonów, przy której zachodzi jeszcze zjawisko fotoelektryczne dla srebrnej płytki, gdy W=4,74eV.

- Na powierzchnię miedzianej płytki pada promieniowanie o długości fali 200nm. Oblicz pracę wyjścia elektronu z miedzi, jeśli po przyłożeniu napięcia 1,73V prąd przestaje płynąć. Wynik podaj w eV i J.

- Jaka jest długość fali pierwszej linii serii Lymana odpowiadającej przejściu z powłoki L na K?

- Oblicz długość fali czwartej linii serii Balmera odpowiadającej przejściu elektronu z n=6 na n=2.

- Oblicz energię jonizacji atomu wodoru przy założeniu, że atom wodoru jest w stanie podstawowym.

- W wyniku pochłonięcia fotonu przez atom elektron „przeskoczył” z orbity pierwszej na trzecią. Oblicz częstotliwość i długość  fali pochłoniętego fotonu, Energia atomu w stanie podstawowym E1=-13,6eV.

- Elektron w atomie wodoru powrócił z trzeciej orbity na pierwszą. Jakie są częstotliwości wyemitowanych fotonów?

- Ile razy jest mniejszy promień orbity drugiej od promienia orbity piątej?

- O ile różni się promień czwartej orbity od promienia orbity drugiej?

- Podczas przejścia elektronu na orbitę druga emitowana jest energia około 2,856eV. Z której orbity przeskakuje elektron?

- Oblicz, jaką szybkość ma elektron na drugiej orbicie. Promień orbity wynosi r=0,216nm, k=9·109Nm2/C2.

- Oblicz, przy jakiej temperaturze maksimum krzywej w rozkładzie widma energii ciała doskonale czarnego wystąpi dla fali o długości λ=556nm, na którą jest najbardziej czułe oko ludzkie. Stała przesunięć Wiena C=2,9·10-3mK.