Zadania

- Elektron porusza się po okręgu o promieniu R=20cm w polu magnetycznym o indukcji o wartości B=10mT. Oblicz energię kinetyczną elektronu, jeżeli dane są ładunek elementarny e=1,6*10-19C i masa elektronu m=9,1*10-31kg.

- W układzie trzech równoległych przewodów długości l=10m dwa są   nieruchome, a trzeci-górny może się swobodnie poruszać. Przez wszystkie przewody płyną prądy o takich samych natężeniach. Górny przewód ma masę m=20g i jest w położeniu równowagi trwałej, gdy środki przekrojów poprzecznych przewodów znajdują się w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a=24mm. Oblicz natężenia prądów płynących przez przewody.

- Przez prosty przewód o długości l=10cm, umieszczony prostopadle do linii pola magnetycznego o indukcji o wartości B=20mT, płynie prąd o natężeniu I=1A. Jaką wartość F ma siła działająca na ten przewód?

- Przewód o długości l=0,25m umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym pod kątem α=300 do linii pola magnetycznego. Oblicz wartość indukcji magnetycznej B, jeżeli przez przewód płynie prąd o natężeniu I=2A i działa nań siła o wartości F=10-2N.

- Przewód elektryczny o masie na jednostkę długości k=0,02kg/m zawieszony jest na cienkich drutach w jednorodnym polu magnetycznym o wartości B=0,25T. Oblicz natężenie prądu I płynącego przez przewód, jeżeli pozostaje on w spoczynku. Nici tworzą z kierunkiem pionowym kąt α=300.

- Na poziomo ułożonych szynach, oddalonych od siebie o l=50cm, leży prostopadle do szyn metalowy pręt o masie m=70g. Pręt z szynami znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji o wartości B=50mT i liniach pola skierowanych pionowo. Oblicz natężenie prądu I płynącego przez pręt, jeżeli pręt porusza się po szynach ruchem jednostajnym, a współczynnik tarcia pręta o szyny jest równy f=0,2.

- Na metalowych szynach ustawionych pod kątem α=300 do poziomu położono miedziany pręt o średnicy 2r=4mm. Pole magnetyczne o indukcji B=1T jest prostopadłe do podstawy tak utworzonej równi. Jaki prąd musi płynąć przez pręt, aby pozostał on w spoczynku? Tarcie pomijamy. Gęstość miedzi ρ=8933kg/m3. W którą stronę musi płynąć prąd elektryczny, aby mógł być spełniony warunek postawiony w zadaniu?

- Drut metalowy o długości l=0,4m i masie m=10g powieszony jest na dwóch przewodzących niciach jednakowej długości w jednorodnym polu magnetycznym, którego linie przebiegają poziomo, a jego indukcja ma wartość B=250mT. Jakie natężenie I musi mieć prąd płynący przez drut, aby spowodować zerwanie nici? Łączna wytrzymałość na zerwanie obu nici F=198mN.

- W jednorodnym polu magnetycznym umieszczono kwadratową ramkę o boku a=25mm, wykonaną z n=50 zwojów drutu, przez który płynie prąd o natężeniu I=5A. Jaka jest wartość B indukcji pola magnetycznego o liniach równoległych do płaszczyzny ramki, jeżeli na ramkę działa para sił o momencie M=0,5Nm?

- Naszkicuj prawdopodobne tory ruchu naładowanych cząstek, wpadających prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego.

- Elektron został rozpędzony w próżni w polu elektrycznym o różnicy potencjałów U=500V i wpadł, prostopadle do linii pola, w jednorodne pole magnetyczne o indukcji o wartości B=0,5T. Oblicz promień okręgu R, po jakim będzie się on poruszał w tym polu. Stosunek ładunku elektronu do jego masy k=e/m=1,75*1011C/kg.

- Proton i elektron wpadają z jednakowymi prędkościami w jednorodne pole magnetyczne prostopadle do jego linii. Oblicz stosunek promieni okręgów n=Rp/Re, po jakich będą się one poruszały w tym polu. Przyjmij mp=1836me.

- Elektron porusza się w próżni po okręgu o promieniu r=50µm w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji o wartości B=3T. Oblicz energię kinetyczną elektronu.

- Jednorodne pole magnetyczne rozciąga się na „głębokość” d. Jaka powinna być wartość prędkości V elektronów wpadających w to pole prostopadle do linii pola aby wybiegły one z pola z prędkością –V, jeżeli indukcja pola ma wartość B?

- Przewodami energetycznymi płynie prąd stały o natężeniu I=500A. Jaką siłą działają na siebie odcinki tych przewodów o długości l=1m, jeżeli odległość między nimi jest równa d=0,4m?

- Dwa równoległe przewody odległe o d=20cm, każdy o długości l=50m, działają na siebie siłą o wartości F=1N. Jakie prądy płyną w obu przewodach, jeżeli wiadomo, że natężenie prądu w pierwszym przewodzie jest dwa razy większe niż w drugim?

- Trzy bardzo długie przewody ułożone są równolegle tak, że środkowy leży w odległości d od skrajnych. Skrajnymi przewodami płyną w tę samą stronę prądy o natężeniu I. W którą stronę i o jakim natężeniu IX płynie prąd w przewodzie środkowym, jeżeli siły pochodzenia magnetycznego działające na każdy przewód równoważą się?

- Przekrój poprzeczny czterech długich równoległych przewodów oraz kierunki płynięcia przez nie prądów pokazane są na rysunku. Prąd I2=I4=I=50A. Jakie natężenie powinien mieć prąd I3, aby na przewód 1 działał układ sił równoważących się?

CZĘŚĆ 2

- W specjalnie zaprojektowanej lampie katodowej, służącej do wyznaczania stosunku ładunku do masy elektronu e/m, można równocześnie wytwarzać dwa pola: elektryczne i magnetyczne. Wartości natężenia pola elektrycznego i indukcji magnetycznej dobieramy tak, by torem elektronów wybiegających z katody była linia prosta (patrz rysunek).

- Jak dobierzesz kierunek linii pola elektrycznego i magnetycznego?

- Na przedstawionym w treści zadania schemacie lampy zaznacz kierunek i zwrot wektora indukcji magnetycznej oraz narysuj wektory sił działających na elektron w obszarze pola elektrycznego i magnetycznego.

- Jaki warunek muszą spełniać wartości E i B, aby tor elektronu był linią prostą, przy danym B?

- Jakie wielkości zmierzysz w doświadczeniu i z jakiej zależności skorzystasz, aby obliczyć natężenie pola elektrostatycznego?

- Jakie wielkości zmierzysz w doświadczeniu i z jakiej zależności skorzystasz, aby obliczyć prędkość elektronu?

- Jak, posługując się wyznaczonymi wyżej wielkościami, obliczysz e/m?

- Lampa oscyloskopowa to urządzenie, w którym strumień elektronów, emitowany w próżni przez katodę, uformowany w wąską wiązkę i przyspieszony, trafia w ekran pokryty substancją świecącą pod wpływem uderzających w nią elektronów. Do elektrostatycznego odchylenia wiązki tak, aby mogła ona trafić w dowolny punkt ekranu, służą dwie pary płytek odchylających. Jedna para płytek odchyla wiązkę w płaszczyźnie pionowej, a druga para płytek odchyla wiązkę w płaszczyźnie poziomej. (G – grzejnik katody K – katoda A1 - A3 – anody X – płytki odchylania poziomego  Y – płytki odchylania pionowego E – świecący ekran O – osłona szklana

- Oblicz wartość prędkości końcowej elektronu przyspieszonego napięciem 15 kV. Efekty relatywistyczne pomiń.)

- Oceny dopuszczalności nierelatywistycznego traktowania elektronu w lampie oscyloskopowej można dokonać, obliczając stosunek p/po, gdzie po i p to wartości pędu uzyskane za pomocą odpowiednio wzoru klasycznego i relatywistycznego. Oblicz wartość p/po, przyjmując, że prędkość końcowa elektronu ma wartość 7·107 m/s. Skomentuj otrzymany wynik.

- Wyjaśnij, dlaczego emisja elektronów w lampie oscyloskopowej jest możliwa dopiero po rozgrzaniu katody.

- Oblicz liczbę fotonów wysyłanych przez świecący ekran w ciągu 1 sekundy. Przyjmij, że każdy z padających elektronów wyzwala jeden foton, oraz, że natężenie prądu w wiązce wynosi 25 μA.

- W niektórych lampach wiązka elektronów odchylana jest odpowiednio zmieniającym się polem magnetycznym.

Zapisz, wzdłuż której z osi (X, Y, Z) i w którą stronę powinien być skierowany wektor indukcji magnetycznej pola wytworzonego przez zespół cewek odchylających, aby wiązka elektronów uległa odchyleniu pionowo w dół. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do odpowiedniej reguły i podając jej treść.

- Cząstka α wpada w pole magnetyczne o indukcji B=0,02T prostopadle do kierunku wektora indukcji B i zatacza krąg o promieniu r=0,2m. Oblicz energię cząstki (w J i eV).

- Oblicz częstotliwość zmian pola elektrycznego w cyklotronie, za pomocą którego przyspieszamy protony. Indukcja stosowanego pola magnetycznego wynosi B=1,2T.

- Oblicz stosunek promieni, jakie zatoczą cząstka α i proton, jeżeli ich energie są równe, a cząstki wpadają w to samo pole magnetyczne prostopadle do kierunku wektora indukcji magnetycznej B.

- Proton, po przejściu w próżni różnicy potencjałów U=500V, wpada w jednorodne pole magnetyczne prostopadle do linii tego pola i zatacza okrąg o promieniu r=0,2m. Oblicz wartość indukcji pola magnetycznego B.

- Elektron przyspieszony w akceleratorze posiada energię kinetyczną E= 0,2MeV i dostaje się w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B = 0,5mT.

- Podaj wartość energii kinetycznej w J. Oblicz prędkość elektronu.

- Oblicz wartość siły Lorentza i określ jej kierunek, gdyby elektron poruszał się równolegle do linii

pola magnetycznego. Opisz ruch elektronu.

- Pod jakim kątem do linii pola magnetycznego powinien się poruszać elektron, aby jego torem był

okrąg? Oblicz promień tego okręgu, okres ruchu po okręgu oraz jego częstotliwość.

- Jak zachowałby się elektron wlatujący w pole magnetyczne, jeżeli jego wektor prędkości tworzyłby z liniami pola kąt α?

- Elektron wpada w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji B=4T, pod kątem 300 z prędkością V=4•105m/s. w takiej sytuacji tor jego ruchu ma kształt linii śrubowej.

- Wyznacz składową prędkości równoległą i prostopadłą. Uzasadnij, jaki wpływ na ruch elektronu w polu magnetycznym ma każda ze składowych prędkości (w jaki sposób każda z tych prędkości zmienia się)

- Oblicz czas w jakim elektron wykonuje jedną pętlę linii śrubowej.

- Każda kolejna pętla linii śrubowej jest oddalona od poprzedniej o pewną odległość zwaną skokiem linii śrubowej s (rys.). Oblicz długość skoku tej linii.

- Proton poruszający się z szybkością V=105m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B=0,4T pod katem α=450 do kierunku wektora indukcji magnetycznej B. znajdź promień i skok śruby, po której będzie się poruszał proton.

- Oblicz wartość wektora indukcji pola magnetycznego w punkcie X zaznaczonym na rysunkach (lub wyprowadź wzór pozwalający obliczyć wartość wektora indukcji pola magnetycznego), jeśli w każdym przewodniku płynie prąd o natężeniu 1A. Przyjmij, że przewodniki znajdują się w próżni. Przenikalność magnetyczna próżni wynosi 4π•10-7N/A2.

- Na rysunku przedstawiono magnes sztabkowy. Narysuj linie pola magnetycznego wytworzone przez ten magnes. Narysuj wektory indukcji pola magnetycznego w punktach A, B, C, D, E zaznaczonych na rysunku. Ustal, czy następujące stwierdzenie jest prawdziwe: wektory indukcji pola magnetycznego styczne do tej samej linii pola w różnych punktach, mają jednakową wartość.

- Elektron porusza się równolegle do przewodnika prostoliniowego w odległości 1cm od niego. W pewnej  chwili w przewodniku zaczął płynąć prąd elektryczny o natężeniu 1A, zgodnie ze zwrotem wektora prędkości elektronu.

  - Sporządź rysunek i zaznacz na nim kierunek i zwrot siły działającej na elektron, gdy w przewodniku płynie prąd. Wyjaśnij dlaczego na elektron poruszający się wzdłuż przewodnika z prądem działa siła.

  - Oblicz wartość siły działającej na elektron w chwili połączenia przewodnika ze źródłem napięcia. Przyjmij, że elektron porusza się z prędkością o wartości 10000m/s. Przyjmij, że ładunek elementarny jest równy 1,6*10-19C.